## Slide 1: PN结杂质浓度测量实验
工物90
2019012137
张鸿琳

## Slide 2: 实验目的
掌握锁相放大器的原理及使用方法
利用C-V法测量结电容随外加偏压的变化
由结的 C-V 特性曲线，测量 n 区的杂质浓度和接触电势差
了解pn结的相位特性

## Slide 3: 实验原理：锁相放大器(LIA)
白噪声：功率密度与频率无关的噪声
1/f噪声：功率密度与频率成反比关系的噪声，在低频测量中其影响最大
而锁相放大器可以有效抑制噪声，用于测量交流信号的幅度和相位
其基本结构为信号通道、参考通道和相敏检波器

## Slide 4: 实验原理：相干检测
相关反映了两个函数的关系，分为自相关与互相关，在LIA中采用的是抗干扰较强的互相关检测
对于输入信号， 为被检信号， 为噪声，设为与被检信号同步的参考信号，那么二者相关函数为：
由于噪声与参考信号不相关，所以，故而

## Slide 5: 实验原理：相敏检波器(PSD)
相敏检波器本质上是一个乘法器，输入信号通过滤波器、调谐放大器后进入PSD输入端，在其参考输入端加入一个与被测信号频率相同的周期信号，经出发整形和移相变为方波信号，加到PSD的另一个输入端

## Slide 6: 实验原理：相敏检波器(PSD)
加到PSD 上的方波参考信号，假设其幅度为1，那么其傅里叶展开为：
将其与输入信号相乘后，可以得到输出信号为：

## Slide 7: 实验原理：相敏检波器(PSD)
其中假设输入信号为
从解果可以看出结果中包含多种频率分量，而正常工作时，往往要求参考信号的基波频率与被测信号频率一致， ，那么输出信号将包含直流分量
经过低通滤波器LPF后，PSD输出信号中的交流分量被滤去，只留下上述直流分量
对直流分量的分析可知，与原始信号不同频率的信号因无法产生直流分量而被滤去，与原始信号同频率而不同相位的信号也会由于因子而受到抑制
一些奇数次谐波成分干扰可能也会产生直流成分，PSD-LPF系统对这些干扰的抑制能力有限，所以在实际的信号通道中还增加了高通滤波器、低通滤波器和调谐放大器

## Slide 8: 实验原理：锁相放大器对噪声的抑制
等效噪声带宽描述了系统消除噪声的能力，噪声带宽越小，则对噪声的抑制能力越强
一般低通滤波器的等效噪声带宽为 Hz
对于PSD，其总的等效噪声带宽为
时间常数RC越大，对多余噪声的抑制越明显，但是其响应速度越慢，所以在实际测量时，应当合理选择时间常数
信噪比改善（描述锁相放大器的性能）：

## Slide 9: 实验原理：锁相放大器本身的噪声
噪声系数：，其中为折合到锁相放大器输入端的总噪声电压， 为折合到输入端的源电阻热噪声电压
锁相放大器的三个临界电平：①最小可分辨信号电平MDS；②满刻度信号输入电平FS；③最大过载电平OVL
由上述三个临界电平可以定义三个重要性能指标：
动态储备：，比满刻度高出这么多倍的噪声仍可被抑制
输出动态范围：，确定灵敏度下满刻度时输入信号与最小可分辨信号大小之比
输入总动态范围：20，确定灵敏度下最大噪声信号大小与最小可分辨信号大小之比

## Slide 10: 实验原理：p-n结电容随外加电压的变化规律
p-n结由一定势垒宽度，有有n区指向p区的内建电场，电压为，当加正向电压，势垒电压降为，势垒宽度减小，当加反向电压，势垒电压升高为，势垒宽度增大
通过求解空间电荷区的泊松方程可以定量分析外加电压的作用
对于突变结：
保证其在x=0处的连续性，以及电场集中在空间电荷区，可以得到解
-q - <x<0
q 0<x<

## Slide 11: 实验原理：p-n结电容随外加电压的变化规律
空间电位分布如下：
可得，A为结面积
而势垒宽度
-<x<0
0<x-

## Slide 12: 实验原理：p-n结电容随外加电压的变化规律
进而可以得到势垒电容为
若即满足单边突变结时，势垒电容可写为
这样已知结面积A时，测出势垒电容就可以推知势垒宽度，同时也可以由直线斜率和截距得到施主杂质浓度以及势垒电势差
再分析缓变结，对于一个p-n结，当空间电荷区宽度变化dW时，相应的空间电荷变化量为，同时有，进而有
整理得：
由此测出曲线后，就可以计算出不同时的势垒宽度，以及不同深度处的杂质浓度

## Slide 13: 实验仪器： ND-501 型微弱信号检测实验综合装置

## Slide 14: 实验仪器： 锁相放大器

## Slide 15: 实验仪器
低频信号发生器：输出正弦信号
双踪示波器：观察信号波形和信号大小
直流电源：提供测量盒所需直流反向电压，经电位器调节加在pn结上
数字电压表：测量锁相放大器的输出信号
测量盒：

## Slide 16: 实验步骤
了解锁相放大器的使用方法并检查后接通电源
在一定微小交流信号下，利用五个标准电容对C-V关系曲线进行标定
利用标定的C-V关系，测量不同反向偏压下结的与，进而推算出其电容大小，再由电容与偏压的关系计算接触电势差和杂质浓度
测量不同pn结的正向电阻，再接入电路测量零偏压下电容和相位，探究其特性并比较其与标准电容的不同